# WÓJT GMINY GOLUB DOBRZYŃ

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

GMINY GOLUB DOBRZYŃ

Na lata 2004-2007

z perspektywą na lata 2008-2016

# Spis treści

I. Wstęp	4

1. 	 Podstawa prawna i cel opracowania	4

Golub Dobrzyń Golub Dobrzyń Golub Dobrzyń Golub Dobrzyń	5

2. 	Ogólna charakterystyka gminy Golub Dobrzyń.	6

II. Diagnoza stanu istniejącego w zakresie gospodarki odpadami w gminie Golub Dobrzyń	8

1. 	Odpady komunalne	8

1.1. 	Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów	9

1.2. 	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	10

1.2.1. Systemy zbierania i transportu odpadów	11

1.2.2. Procesy unieszkodliwiania	12

1.2.3. Procesy odzysku	13

1.3.	Ocena gospodarowania odpadami komunalnymi wytwarzanymi przez mieszańców gminy 	14

2.	Odpady przemysłowe 	15

2.1. Rodzaje i ilości odpadów przemysłowych wytwarzanych w gminie Golub Dobrzyń	16

2.2. Procesy unieszkodliwiania	14

2.3. Procesy odzysku	15

3. 	Odpady niebezpieczne	16

4. 	Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów	17

5. 	Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne 	18

III.	Prognozowanie zmiany w zakresie gospodarki odpadami. 	20

1. 	Prognozowane zmiany ilości i składu morfologicznego wytwarzanych odpadów komunalnych. 	20

2.      Plan działań w gospodarowaniu odpadami komunalnymi	22

2.1. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami

komunalnymi 	24

  - Realizacja wymagań Dyrektywy Rady i wytycznych WPGO	25

2.2.1. Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na   składowisko odpadów.. .	26

2.2.2. Plan odzysku odpadów opakowaniowych	26

2.2.3. Plan redukcji ilości odpadów wielkogabarytowych 	27

2.2.4. Plan redukcji ilości odpadów budowlanych	28

2.2.5. Zbiórka odpadów niebezpiecznych	28

2.2.6 Odpady unieszkodliwiane na składowisku odpadów	29

3.      Prognozowane zmiany ilości i składu wytwarzanych odpadów przemysłowych	291

IV.	Projektowanie systemu gospodarki odpadami w gmine Golub Dobrzyń	30

V.	Harmonogram i koszty realizacji systemu gospodarki odpadami 	32

VI.	Zasady finansowania	32

1.	Koszty inwestycyjne	34

2.	Koszty eksploatacyjne	367

3.	Opłaty	37

4.	Możliwości finansowania planu	38

VII. Organizacja i zasady monitoringu systemu	39

1.	 Zasady zarządzania systemem gospodarki odpadami	39

2.	Ustawowo określone zasady poszczególnych szczebli administracji i samorządów 	39

2.1.Zadania gmin	39

2.2.Zadania powiatów	39

2.3.Opiniowanie projektów planów gospodarki odpadami	40

3.	Aktualizacja PGO	40

4.	Raporty z wykonania planu	40

5.	Wskaźniki efektywności planu	41

6.	Analiza oddziaływania planu na środowisko	42

## VIII. Streszczenie

## Spis tabel

Tabela nr 1.	 Ilość odpadów komunalnych zwiezionych z terenu gminy Golub Dobrzyń

w 2002 roku

Tabela nr.2i3.	Informacje o składowisku odpadów zlokalizowanym w gminie Golub Dobrzyń według stanu na koniec 2002 r

Tabela nr 4. 	Oszacowane ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych przez mieszkańców gminy Golub Dobrzyń dla roku 2002

Tabela nr.5.	Podział na strumienie jakościowe odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy Golub Dobrzyń dla roku 2002 (%) w oparciu o dane literaturowe i wg WPGO 2002.

Tabela nr. 6.	Bilans strumieni odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców gminy Golub Dobrzyń dla roku 2002 (Mg) w gospodarstwach domowych

Tabela nr. 7.	 Wykaz instalacji zlokalizowanych na terenie gminy Golub-Dobrzyń

Tabela nr. 8.	Wykaz podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy Golub-Dobrzyń

Tabela nr.9.	 Prognozowana ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy Golub Dobrzyń

Tabela nr. 10	Prognozowany podział na strumienie jakościowe odpadów komunalnych w oparciu o dane literaturowe i wg WPGO 2002

Tabela nr. 11	Prognozowany bilans strumieni odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców gminy Golub Dobrzyń(Mg)

Tabela nr. 12	 Ilość przewidzianych do odzysku lub unieszkodliwiania (z wyjątkiem składowania) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Tabela nr.13.	 Ilość zbieranych odpadów opakowaniowych

Tabela nr.14.	 Ilość zbieranych odpadów wielkogabarytowych

Tabela nr.15.	 Ilość zbieranych odpadów budowlanych

Tabela nr.16.	 Ilość zbieranych odpadów niebezpiecznych

Tabela nr.17.	Prognozowana ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców gminy przewidziana do unieszkodliwienia na składowisku odpadów

Tabela nr.18.	Przewidywany okres eksploatacji składowiska odpadów w Białkowie

Tabela nr.19.	 Harmonogram i koszty realizacji systemu gospodarki odpadami w gminie

Tabela nr.20.	Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami - sektor komunalny

Tabela nr.21.	 Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki odpadami - sektor gospodarczy

# I.WSTĘP

## Podstawa prawna i cel opracowania

Zgodnie z Polityką ekologiczną państwa oraz na podstawie art. 14 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z póź. zm.) , plany gospodarki odpadami muszą być opracowane na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Plany te stanowią część odpowiednich programów ochrony środowiska.

Plan Gospodarki Odpadami Gminy Golub Dobrzyń opracowany jest dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz realizacji zasad gospodarowania odpadami, a także stworzenia na terenie powiatu zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.

Plan winien określić:

- aktualny stan gospodarki odpadami,

- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,

- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,

- instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Szczegółowy zakres sporządzenia planu został określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 66 poz. 620 z dnia 17 kwietnia 2003 r.).

Gminny plan gospodarki odpadami winien określić aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:

- Rodzaj, ilość i źródła powstawania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

- Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

- Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

- Istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

- Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

- Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych, uwzględniające podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki odpadami;

- Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych.

- Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

- działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

- działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbiórki, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania, w szczególności odpadów komunalnych,

- działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;

- odpadami komunalnymi i opakowaniowymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności gospodarki unieszkodliwianie, ze wskazaniem miejsca unieszkodliwiania odpadów

- Rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację.

- Sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł;

- System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Projekt planu podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz przez zarząd powiatu.

Niniejszy plan gospodarki odpadami stanowi część programu ochrony środowiska gminy Golub Dobrzyń.

# Ogólna charakterystyka gminy Golub Dobrzyń

Gmina Golub-Dobrzyń znajduje się w środkowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Ogólna powierzchnia obszaru gminy wynosi 19745 ha. Pod względem wielkości powierzchni jest zdecydowanie największą gminą powiatu golubsko-dobrzyńskiego. W strukturze użytkowania gruntów przeważają użytki rolne, które łącznie zajmują 11813 ha (59,8% powierzchni gminy). Lasy i grunty leśne zajmują 6546 ha, co stanowi 33,2%.

Gmina Golub-Dobrzyń sąsiaduje z gminami: Kowalewo Pomorskie, Ciechocin, Zbójno i Radomin (powiat golubsko-dobrzyński), Dębowa Łąka (powiat wąbrzeski), Bobrowo (powiat brodnicki) i Wąpielsk (powiat rypiński).

Siedziba władz gminy wiejskiej znajduje się w Golubiu-Dobrzyniu, który pełni funkcję wielofunkcyjnego ośrodka ponadlokalnego o zasięgu przestrzennym sięgającym poza obszar powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Na terenie gminy znajdują się 54 miejscowości: Antoniewo, Babiak, Białkowo, Bierzgło, Bobrowisko, Carski Dar, Cieszyny, Gajewo, Gałczewko, Gałczewo, Grudza, Hamer, Handlowy Młyn, Józefat, Kamienny Smug, Karczewo, Kolonia, Lipnica, Kołat, Konstancjewo, Krążno, Kujawa, Lisak, Lisewo, Lisewo Młyn, Macikowo, Mokry Las, Mokrylas, Nowawieś, Nowogród, Nowy Młyn, Olszówka, Ostrowite, Owieczkowo, Paliwodzina, Pasieka, Pląchoty, Poćwiardowo, Podzamek Golubski, Pomorzany, Praczka, Przeszkoda, Pusta Dąbrówka, Ruziec, Sydykierz, Skępsk, Słuchaj, Sokoligóra, Sokołowo, Sortyka, Strachówek, Suwała, Strachowo, Tokary, Węgiersk, Wrocki, Wygoda, Zaręba, Zawada, a pod względem administracyjnym wydzielono 21 sołectw.

W połowie 2003 r. według danych Urzędu Gminy terytorium gminy Golub-Dobrzyń zamieszkiwało 8268 mieszkańców. Gęstość zaludnienia gminnego terytorium wynosiła 41,9 osoby na km² i była znacznie niższa od średniej dla powiatu golubsko-dobrzyńskiego (73 osoby na km²) i nieco niższa od średniej dla gmin wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim (46 osób/ km2). Najliczniej zasiedlone były sołectwa: Ostrowite, Wrocki, Lisewo, Gałczewo, Węgiersk i Nowogród.

Dla porównania według danych z 1997 r. - gminę Golub-Dobrzyń zamieszkiwały 8339 osoby (w 1976 r. - 8595 osób), w tym 4248 osoby to mężczyzn i 4091 kobiet (stosunek mężczyzn do kobiet wynosił 100 do 96). Analiza danych ludnościowych wskazuje, że liczba ludności gminy nieustannie zmniejsza się. Wynika to przede wszystkim z niewielkiego przyrostu naturalnego, który nie jest w stanie zrekompensować liczby zgonów i ujemnego salda migracji. Największą gęstością zaludnienia, wybijającą się ponad przeciętną, wykazywały się sołectwa: Wrocki (86,5 osoby na km2), Węgiersk, Olszówka, Ostrowite, Gałczewko i Karczewo (od 60-80 osób na km2). Reszta sołectw ma zaludnienie około 50 osób na km2. Najmniejszą ilością mieszkańców z powodu znacznej lesistości wykazują się - mimo największej powierzchni - sołectwa Paliwodzizna i Kujawa. Około 29,3% ogólnego zaludnienia gminy stanowiły osoby w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat), 56,3% w wieku produkcyjnym (18-64) oraz 14,4% w wieku poprodukcyjnym (tj. kobiety powyżej 60 i mężczyźni powyżej 65 roku życia). Przeciętny przyrost naturalny wahał się w przedziale 2-3‰ i wykazywał tendencję malejącą.

W świetle dotychczasowych tendencji zachodzenia zjawisk demograficznych w gminie realistyczne jest założenie, że w najbliższych kilkunastu latach będzie następować dalsza powolna regresja demograficzna. Można prognozować, że w 2016 r. liczba ludności gminy będzie oscylować około 8,3-8,4 tys. mieszkańców. Wizja optymistyczna mogłaby zakładać, że w następstwie „dojrzewania ostatniego wyżu demograficznego” zwiększy się liczba ludności w wieku zawierania małżeństw i zakładania rodzin. W konsekwencji można by zakładać wzrost urodzeń. Jednocześnie obecne, i zapewne przyszłe, warunki ekonomiczne egzystencji i inne powody będą ograniczać skalę prokreacji części młodych małżeństw.

Podstawową funkcją gospodarczą gminy Golub-Dobrzyń jest funkcja rolnicza. Dominuje prywatna własność ziemi. Na terenie gminy funkcjonuje ponad 1000 indywidualnych gospodarstwa rolnych. Ponadto rozwija się drobne rzemiosło. Na terenie gminy zlokalizowany jest Zakład Utylizacyjny w Olszówce. Zakład posiada instalację do unieszkodliwiania odpadów zwierzęcych szczególnego i wysokiego ryzyka SRM i HRM zwanych materiałami kategorii 1 i 2, która działa na potrzeby kilku powiatów.

Dominującym gatunkiem upraw polowych są zboża. Drugą lokatę pod względem wielkości areału upraw zajmują rośliny przemysłowe, a następnie pastewne. Pogłowie bydła w okresie ostatnich kilkunastu lat zmniejszyło się, natomiast nastąpił wyraźny wzrost pogłowia trzody chlewnej.

Skup płodów rolnych na ogół dokonywany jest przez prywatnych pośredników i bezpośrednio przez zakłady przetwórcze tylko w niewielkim stopniu pod kontrolą rolników. Rolniczy charakter gminy potwierdza niewielka liczba podmiotów gospodarczych innych branż. Cechą charakterystyczną jest to, że mieszkańcy gminy korzystają z usług w ośrodku ponadlokalnym – Golubiu-Dobrzyniu.

Atrakcyjność turystyczno-wypoczynkową gminy podkreśla położenie części gminy w dolinie rzeki Drwęcy, a także liczne kompleksy leśne będące siedliskami wielu gatunków ptactwa i zwierzyny łownej. Na terenie gminy znajdują się też malownicze jeziora, z największymi - Grodno, Słupno i Owieczkowo. Nad jeziorem Grodno, w miejscowości Nowogród zlokalizowany jest Gminny Ośrodek Rekreacji, dysponujący bazą noclegową, wypożyczalnią sprzętu wodnego, polami namiotowymi i małą gastronomią. Rzeka Drwęca jest atrakcyjnym, lecz dotychczas niezagospodarowanym, szlakiem turystycznym. Pojawiają się coraz liczniej obiekty budownictwa rekreacyjnego, a także pierwsze gospodarstwa agroturystyczne, w miejscowościach: Nowy Młyn, Handlowy Młyn, Nowa Wieś i Zawada oraz

II.	DIAGNOZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIEW GMINIE GOLUB DOBRZYŃ W ROKU 2002

Zgodnie z definicją art.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628.z póź. zm.) odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do w/w ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany. Rozróżnia się :

- Odpady niebezpieczne należące do:

- kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy,

- kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do ustawy i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy.

- Odpady komunalne - odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

- Odpady medyczne - odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

- Odpady weterynaryjne - odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań w zakresie weterynarii.

- Odpady obojętne - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują. Ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne, a w szczególności nie powinny stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi.

- Odpady ulegające biodegradacji - odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

- Komunalne osady ściekowe pochodzące z oczyszczalni ścieków, osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych.

Diagnozę istniejącego stanu gospodarowania odpadami w gminie Golub Dobrzyń sporządzono w oparciu o metodę bilansowania odpadów w zależności od źródła ich powstawania. Dla uproszczenia dokonano podziału odpadów na:

- komunalne wytwarzane przez mieszkańców gminy oraz podmioty gospodarcze,

- „przemysłowe” wytwarzane przez podmioty gospodarcze.

Pod pojęciem odpadów przemysłowych rozumie się wszystkie odpady określone w grupach od 1 do 19 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Odpady komunalne obejmują wszystkie pozycje z grupy 20 katalogu odpadów. Opracowanie diagnozy w zakresie stanu gospodarowania odpadami na terenie gminy oparto o bilansowanie danych prowadzonych w obrębie w/w grup odpadów

Z grup odpadów komunalnych i przemysłowych wydzielono odpady niebezpieczne, oceniając ich rodzaje, ilość i sposób postępowania z nimi.

Niezbędne dane do ustalenia ilości odpadów uzyskano z ankiet wypełnionych przez gminę.

Ponadto uzyskano informacje od zarządzającego składowiskiem odpadów, zakładów przemysłowych.

Uzupełnieniem informacji były:

- informacje o wywozie odpadów z terenów gmin uzyskane od firm wywozowych

- wykaz informacji o rodzajach i ilościach odpadów umieszczanych na składowiskach

- dane Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (Raport o stanie środowiska województwa Kujawsko-Pomorskiego za rok 2002).

1.	Odpady komunalne

  - Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr.62, poz. 628 z późn. zm.) - odpady komunalne są definiowane jako: „odpady powstające w gospodarstwach domowych a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”.

Źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są:

- gospodarstwa domowe,

- obiekty infrastruktury takie jak: handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, obiekty

turystyczne i targowiska, sektor gospodarczy.

Odpady komunalne obejmują wszystkie pozycje z grupy „20” wg. katalogu odpadów.

Biorąc pod uwagę źródła wytwarzania odpadów komunalnych oraz analizując ich skład z punktu widzenia możliwości technologicznych związanych z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów - dla potrzeb planu gospodarki odpadami wyodrębniono niżej wymienione strumienie odpadów:

- odpady organiczne (domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego 
i pochodzenia zwierzęcego ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (odpady z ogrodów i parków, targowisk, z pielęgnacji zieleńców miejskich, cmentarzy, ulegające biodegradacji),

- papier i karton (opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe na bazie papieru, papier i tektura nie zaliczane do odpadów opakowaniowych),

- tworzywa sztuczne (opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne nie zaliczane do odpadów opakowaniowych),

- tekstylia,

- szkło (opakowania ze szkła, szkło nie zaliczane do odpadów opakowaniowych),

- metale (opakowania z blachy stalowej, opakowania z aluminium, pozostałe odpady metalowe nie zaliczane do odpadów opakowaniowych),

- odpady mineralne - odpady z czyszczenia ulic i placów: gleba, ziemia, kamienie itp.,

- drobna frakcja popiołowa - odpady ze spalania paliw stałych w piecach domowych (głównie węgla). Z uwagi na udział w składzie odpadów komunalnych popiołu wyodrębniono tę frakcję jako nieprzydatną do odzysku i unieszkodliwiania innymi metodami niż składowaniem,

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane, odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych,

- odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie domowych odpadów komunalnych.

  - Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:

- tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych,

- zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami:

- instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- stacji zlewnych, w przypadku gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty,

- instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części,

- szaletów publicznych,

- zapobiegają zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4, błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na chodniku,

- określają wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych,

- organizują ochronę przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

- organizują selektywną zbiórkę, segregację oraz magazynowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami,

- zapewniają zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie,

- znakują obszary dotknięte lub zagrożone chorobą zakaźną zwierząt.

Na terenie gminy Golub Dobrzyń realizowane są zadania wynikające z przyjętych zasad utrzymywania czystości i porządku w gminie-uchwała z dnia 24.04.2003 Nr. VI/42/2003.

    - System zbierania i transportu odpadów

System gromadzenia odpadów na terenie gminy Golub Dobrzyń polega na stosowaniu pojemników zunifikowanych typu: KP -7. Pojemniki w ilości 70 sztuk rozmieszczone są proporcjonalnie w każdym sołectwie. Pojemniki opróżniane są w systemie 1razy/miesiąc przez Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Białkowie.

Zwożone z terenu gminy odpady unieszkodliwiane są na miedzygminnym składowisku odpadów w Białkowie gm. Golub Dobrzyń.

Na podstawie informacji o wywozie odpadów z terenu gminy oraz wykazie informacji o rodzajach i ilościach odpadów umieszczanych na składowisku odpadów ustalono ilość odpadów zwiezionych w 2002 roku. Ilości zamieszczono w tabeli 1.

Ilość odpadów komunalnych zwiezionych z terenu gminy Golub Dobrzyń

w 2002 roku

tab.1

| Lp. | Gmina | Odpady ogółem [Mg/rok] | Zmieszane odpady komunalne z obiektów infrastruktury [Mg/rok] | Odpady komunalne z gospodarstw domowych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Odpady ogółem [Mg/rok] | Odpady zmieszane [Mg/rok] | Frakcje zbierane selektywnie [Mg/rok] |
|  |  |  |  |  |  | Tworzywa sztuczne | Szkło | Papier i tektura |
| 1. | Golub Dobrzyń | 1107,93 | 3,42* | 1104,51 | 1098,3 | 0,31 | 2,0 | 3,97 |

* odpady komunalne wytworzone w Zakładzie Utylizacyjnym w Olszówce

Na ogólną ilość zwiezionych odpadów komunalnych składały się: odpady komunalne wytwarzane przez mieszkańców (odpady z gospodarstw domowych), odpady komunalne pochodzące z sektora gospodarczego( handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, obiekty, zakłady) oraz zebrane selektywnie surowce wtórne Zgodnie z ewidencją prowadzoną na składowisku wg. katalogu odpadów wyróżniono :

- 200102 	szkło

- 200202 	gleba, ziemia, w tym kamienie

- 20 03 01 	niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

- 200303 	odpady z czyszczenia ulic i placów

- 15 01 01 	opakowania z papieru i tektury

- 15 01 02	opakowania z tworzyw sztucznych

- 15 01 07	opakowania ze szkła

Ilość odpadów komunalnych zwiezionych z terenu gminy w roku 2002 wyniosła 1107,93Mg

1.2.2. Procesy unieszkodliwiania.

Pod pojęciem unieszkodliwiania odpadów rozumie poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy o odpadach w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

Na terenie gminy Golub Dobrzyń funkcjonuje instalacja unieszkodliwiania odpadów metodą D5 - składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne w Białkowie. Instalację eksploatuje Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Białkowie. Składowisko pełni funkcję składowiska międzygminnego. Szczegółowe informacje o składowisku zawarto w tabelach 2 i 3.

Informacje o składowisku odpadów zlokalizowanym w gminie Golub Dobrzyń według stanu na koniec 2002 r

Tab. 2

| Lokalizacja składowiska | Wyposażenie składowiska /Infrastruktura techniczna | Pojemność niecki składowania[Mg] | Nagromadzenie odpadów na koniec 2002 r. [Mg] | % wypełnienia niecki składowania | Przychód odpadów Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Białkowo | Waga, sprzęt do ugniatania odpadów, boksy do segregacji odpadów, budynek do wstępnego przetwarzania surowców, piezometry badawcze szt. 3 | 59906,7 | 23541,2 | 39,3 | 5625,4 |

Tab.3

| Lokalizacja składowiska | Funkcja składowiska (rejon obsługi) | Zarządzający składowiskiem | Przychód Mg/rok | Przychód Mg/dobę | Ocena składowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Białkowo | Gmina Golub Dobrzyń, Miasto Golub Dobrzyń, Gmina Radomin, | Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Białkowie | 5625,41 | 15,50 | Spełnia wymogi |

Składowisko odpadów zostało poddane procedurze „Przeglądu ekologicznego”, na podstawie art. 33.1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085 z dnia 18 września 2001 r.). Z opracowania wynika, że

- oddziaływanie składowiska na środowisko jest ograniczone do wielkości działek geodezyjnych na których funkcjonuje to składowisko.

- składowisko nie przekracza standardów jakości środowiska na terenach poza składowiskiem,

- nie ma potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania

Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nie zobowiązał zarządzającego składowiskiem odpadów do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, lub o wydanie pozwolenia na budowę składowiska odpadów, którego przedmiotem będzie przebudowa obiektu.

Na składowisku prowadzi się badania monitoringu środowiska zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów(Dz.U.02.220.1858) Wyniki analiz nie wykazują przekroczeń wartości dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń.

Składowisko posiada uregulowany stan formalno-prawny, a zarządzający składowiskiem uzyskał decyzję zatwierdzającą instrukcję eksploatacji składowiska. Na składowisku dopuszcza się unieszkodliwianie odpadów: komunalnych, przemysłowych z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

1.2.3.	Procesy odzysku

Przez odzysk rozumie się wszelkie działania nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub 
w części oraz prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania określone w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach.

Na terenie gminy Golub Dobrzyń w roku 2002 system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców prowadzony był akcyjnie w systemie workowym. Selektywna zbiórka w oparciu o system pojemników typu dzwon została wdrożona w 2003 roku. Zestawy po 3 pojemniki (2,5 m3/każdy)do selektywnej zbiórki: tworzyw sztucznych, szkła, makulatury rozstawione są w następującej lokalizacji: Wrocki, Ostrowite, Nowogród.

W roku 2003 z systemu selektywnej zbiórki na terenie gminy zebrano:

- 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury	1,4 Mg

- 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych	7,1 Mg

- 15 01 07 Opakowania ze szkła			32,3 Mg

W stosunku do 2002 roku nastąpił 6 krotny wzrost ilości zebranych selektywnie surowców.

Odzysk surowców prowadzony jest również na składowisku w wyniku wtórnej selekcji odpadów.

  - Ocena gospodarowania odpadami komunalnymi wytwarzanymi przez mieszańców gminy Golub Dobrzyń

Na potrzeby oceny funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wytwarzanymi przez mieszkańców gminy Golub Dobrzyń dokonano wyliczenia wskaźnikowych ilości odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców. Dla niniejszego opracowania przyjęto:

- ilość mieszkańców w gminie na koniec 2002 r.- 8268 osób

- średni wskaźnik wytwarzania odpadów w kg/M/rok przyjęto wg. ustaleń Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na poziomie 100kg/M/rok:

Oszacowane ilości odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy 
 zostały zawarte w tabeli 4

Oszacowane ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych przez mieszkańców gminy Golub Dobrzyń dla roku 2002

Tab. 4

| Liczba ludności | Ilości odpadów komunalnych Mg/rok |
| --- | --- |
| 8268 | 827 |

Dla strumienia odpadów komunalnych ustalono wskaźniki charakterystyki ilościowej i jakościowej z podziałem na poszczególne frakcje odpadów.

Szczegółowa analiza odpadów komunalnych zawarta jest w tabeli 5

Podział na strumienie jakościowe odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy Golub Dobrzyń dla roku 2002 (%) w oparciu o dane literaturowe i wg WPGO 2002.

Tab. 5

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych | Zawartość frakcji (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odpady ulegające biodegradacji | 11.7 |
| 2 | Papier i tektura | 11.8 |
| 3 | Opakowania wielomateriałowe | 0,8 |
| 4 | Tworzywa sztuczne | 12,5 |
| 5 | Tekstylia | 2,0 |
| 6 | Szkło | 8,9 |
| 7 | Metale | 2,9 |
| 8 | Odpady mineralne | 5,9 |
| 9 | Drobna frakcja popiołowa | 18,0 |
| 10 | Odpady wielkogabarytowe | 6,7 |
| 11 | Odpady budowlane | 17,9 |
| 12 | Odpady niebezpieczne | 0,9 |
| RAZEM | 100 % |

W oparciu o powyższe wskaźniki dokonano bilansu wytwarzanych strumieni odpadów komunalnych. Dane przedstawiono w tabeli 6

Bilans strumieni odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców gminy Golub Dobrzyń dla roku 2002 (Mg) w gospodarstwach domowych

Tab. 6

| Odpady Ogółem Mg/rok | Podział na frakcje (Mg/rok) |
| --- | --- |
|  | Odpady ulegające biodegr. | Papier tektura | Opakowania Wielomater. | Tworzywa sztuczne | Tekstylia | Szkło | Metal | Odpady mineral. | Drobna frakcja popioł | Odpady wielkog. | Odpady budowl. | Odpady niebezp. |
| 827 | 97 | 98 | 7 | 103 | 16 | 74 | 24 | 49 | 149 | 55 | 148 | 7 |

Na podstawie danych o ilości i rodzajach zwiezionych i unieszkodliwionych na składowisku odpadów oceniono funkcjonowanie systemu zbierania odpadów wytwarzanych przez mieszkańców gminy.

Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych przez mieszkańców gminy szacowana wg przyjętego wskaźnika wytwarzania wyniosła 827Mg.

W roku 2002 z pojemników z terenu gminy zwieziono 1104,51 Mg zmieszanych odpadów komunalnych. W związku z ogólną dostępnością pojemników do zbierania odpadów przypuszcza się, że w pojemnikach gromadzone są również odpady powstające w punktach handlowych, sklepach i drobnych zakładach usługowych.

- Odpady przemysłowe

Podstawową funkcją gospodarczą gminy Golub-Dobrzyń jest funkcja rolnicza. Dominuje prywatna własność ziemi. Na terenie gminy funkcjonuje ponad 1000 indywidualnych gospodarstwa rolnych. Ponadto rozwija się drobne rzemiosło.

Rolniczy charakter gminy potwierdza niewielka liczba podmiotów gospodarczych innych branż. Do większych podmiotów zlokalizowanych na terenie gminy można zaliczyć: Zakład Utylizacyjny w Olszówce, Okregową Spółdzielnię Mleczarską Oddział w Ostrowite, Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe Dorbud w Białkowie, Przedsiębiorstwo Handlowo Gastronomiczne „Gabar” we Wrockach.

2.1.Rodzaje i ilości odpadów przemysłowych wytwarzanych w gminie Golub Dobrzyń

Odpady przemysłowe inne niż niebezpieczne wytworzone na terenie gminy w 2002 roku dotyczyły następujących grup odpadów:

- odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, 
z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych – 19

- odpady gruzu i materiałów ceramicznych -17

- ścieki przemysłowe – 0202

- Wytłoki, osady, wywary i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych – 0203

- Odpady z przetwórstwa drewna  -03

- Odpady opakowaniowe -15

Odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z zasadami ustawy o odpadach postępowanie z odpadami spoczywa na prowadzącym działalność gospodarczą jako wytwórcy odpadów. Podmioty gospodarcze mają obowiązek sporządzenia i przekazania Marszałkowi Województwa sprawozdania rocznego w zakresie danych o rodzajach i ilościach oraz sposobach gospodarowania odpadami. Zbiorcze zestawienie danych zostało przekazane przez Zakład Utylizacyjny w Olszówce

2.2 Procesy unieszkodliwiania

Przez unieszkodliwianie odpadów rozumie się poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy o odpadach w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

Odpady przemysłowe inne niż niebezpieczne z grupy 17 ( odpady gruzu)wytworzone na terenie gminy zostały unieszkodliwione(metoda D5) na składowisku odpadów w Białkowie w ilości łącznej 7,14 Mg

Odpady przemysłowe ( ścieki z Zakładu Utylizacyjnego w Olszówce) w ilości 4999 Mg zostały unieszkodliwione w oczyszczalni ścieków MPWiK w Brodnicy.

Unieszkodliwianiu(metoda D4-składowanie na poletkach osadczych) poddano komunalne osady ściekowe (kod 19 08 05) wytwarzane na terenie gminnych oczyszczalni ścieków. Całkowita ilość unieszkodliwionych osadów ściekowych wyniosła ok.4 Mg.

2.3. Procesy odzysku

Przez odzysk rozumie się wszelkie działania nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub 
w części lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii 
i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach.

Procesom odzysku podlegają w całości wytwarzane odpady: z przetwórstwa drewna, wywary pofermentacyjne.

3.	Odpady niebezpieczne

Szacuje się, że na terenie gminy powstaje rocznie ok 7 Mg odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych.

Zgodnie z katalogiem odpadów w odpadach komunalnych rozróżnia się następujące odpady niebezpieczne:

- 20 01 13* Rozpuszczalniki,

- 20 01 14* Kwasy,

- 20 01 15* Alkalia,

- 20 01 17* Odczynniki fotograficzne,

- 20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne 
i toksyczne np. herbicydy, insektycydy),

- 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

- 20 01 23* Urządzenia zawierające freony,

- 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,

- 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,

- 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne,

- 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

- 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi 
w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,

- 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki,

- 20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne.

Na terenie gminy nie prowadzi się zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych przez mieszkańców.

Na terenie powiatu nie prowadzi się w sposób systemowy zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych przez mieszkańców.

Odpady niebezpieczne wytwarzane przez podmioty gospodarcze to przede wszystkim zużyte lampy fluorescencyjne, zużyte akumulatory i oleje odpadowe. Odpady powinny być przekazywane do unieszkodliwienia podmiotom posiadającym zezwolenie na zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów. Ustawa o odpadach nakłada na podmioty gospodarcze obowiązek sporządzenia i przekazania Marszałkowi Województwa zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów, oraz o sposobach gospodarowania nimi. Wobec braku takiej informacji, ilości odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytworzenia przez podmioty gospodarcze działające na terenie gminy  Golub Dobrzyń oszacowano na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Powiatu. Przewiduje się, że w skali roku mogą zostać wytworzone następujące rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych:

- inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe( kod 130208) – 1,725Mg

- zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione 
w 16 02 09 do 16 02 12( kod 160213zużyte lampy fluorescencyjne) – 0,05Mg,

- odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach( kod 130501) – 32 Mg,

- baterie i akumulatory ołowiowe( kod 160601) – 0,2Mg,

Sumaryczna ilość odpadów niebezpiecznych wymienionych powyżej przewidzianych do wytworzenia w skali roku przez podmioty gospodarcze z terenu gminy Golub Dobrzyń szacowana jest na 34Mg. Największa ilość odpadów niebezpiecznych może powstać w Przedsiębiorstwie Handlowo Gastronomicznym „Gabar” we Wrockach.

Odpady niebezpieczne przeterminowanych środków ochrony roślin

Na terenie gminy Golub Dobrzyń w miejscowości Sokołowo zlokalizowany jest mogilnik gromadzące wycofane z obrotu i użytkowania zapasy środków ochrony roślin oraz opakowań po zastosowanych w rolnictwie preparatach. Szacuje się, że w mogilniku jest zgromadzone ok.7 m3 odpadów. Mogilnik jest administrowany przez Produkcyjno-Handlowe Przedsiębiorstwo Rolno-Łowieckie Sp. z o.o. w Sokołowie.

Obecny sposób zabezpieczenia mogilnika nie budzi zastrzeżeń. Docelowo do roku 2010 mogilnik będzie podlegać likwidacji. Likwidacja prowadzona będzie w ramach krajowego programu „Likwidacji starych składowisk odpadów niebezpiecznych”, i będzie finansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, przy współudziale funduszy wojewódzkich.

Odpady azbestu

Odpady azbestowe powstają głównie w budownictwie podczas prowadzonych prac demontażowych. Brak jest informacji na temat ilości wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy. Na podstawie danych zawartych w opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” przyjmuje się, że na terenie gminy do roku 2010 powstanie ok.410Mg odpadów azbestu.

Odpady weterynaryjne

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne, wytworzone na terenie gminy Golub Dobrzyń odbierane są na zgłoszenie przez Zakład Utylizacyjny w Olszówce. Odpady unieszkodliwiane są w instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów w Olszówce.

4.	Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów

Na terenie Gminy Golub Dobrzyń funkcjonują podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Wykaz instalacji zlokalizowanych na terenie gminy został zamieszczony w tabeli 7.

Wykaz instalacji zlokalizowanych na terenie gminy Golub-Dobrzyń

Tab. 7

| Nazwa | Rodzaj działalności | Rodzaj odpadów | Metoda odzysku | Metoda unieszkodliwiania | Wydajność instalacji Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PPH„Hetman” Florianów Zakład Utylizacyjny w Olszówce gm.Golub D. | Zb,Tr,Un | Odpady weterynaryjne szczególnego ryzyka SRM i HRM | - | D10 | 12000 |
| Zakład Produkcyjno-Handlowy Foltex Piotr Szarszewski Poćwiardowo gm. Golub D. | Zb,Tr,Od | Opakowania z tworzyw sztucznych i tworzywa sztuczne | R14 | - | 250 |
| Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Białkowie | Tr,Od,Un, | Odpady komunalne i inne niż niebezpieczne Surowce wtórne | R14 | D 5 | 5625 |

Zb - zbieranie odpadów, Tr - transport odpadów, Od - odzysk odpadów, Un – unieszkodliwianie

5.	Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne

Na terenie Gminy Golub Dobrzyń funkcjonują podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Wykaz podmiotów działających na terenie gminy został zamieszczony w tabeli 8.

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów z terenu gminy Golub Dobrzyń

Tab. 8

| Nazwa | Rodzaj działalności | Rodzaj odpadów |
| --- | --- | --- |
| Zakład Produkcyjno-Handlowy Foltex Piotr Szarszewski Poćwiardowo gm. Dolub D. | Zb,Tr,Od | Opakowania z tworzyw sztucznych i tworzywa sztuczne |
| PPH„Hetman” Florianów Zakład Utylizacyjny w Olszówce gm.Golub D. | Zb,Tr,Un | Odpady weterynaryjne szczególnego ryzyka SRM i HRM Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca |
| Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Białkowie | Tr,Od,Un, | Odpady komunalne i inne niż niebezpieczne Surowce wtórne |

Zb - zbieranie odpadów, Tr - transport odpadów, Od - odzysk odpadów, Un - unieszkodliwianie

III.	 PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

Liczba ludności gminy Golub Dobrzyń nieustannie zmniejsza się, co jest następstwem ujemnego salda zarówno zmian naturalnych, jak i migracji ludności. Obecna liczba ludności stanowi około 90% ludności gminy z 1978 r. W świetle dotychczasowych tendencji zachodzenia zjawisk demograficznych w gminie realistyczne jest założenie, że w najbliższych kilkunastu latach będzie następować dalsza powolna regresja demograficzna.

Przewiduje się stały wzrost ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, których skład będzie zmieniał się w miarę rozwoju gospodarczego i wzrostu poziomu życia mieszkańców.

Można przewidywać, że nastąpi rozwój budownictwa drogowego i prac remontowo-budowlanych, co wywoła wzrost ilości odpadów budowlanych i remontowych.

Dla potrzeb konstrukcji planu gospodarki odpadami dla gminy Golub Dobrzyń przyjęto zwiększenie ilości odpadów wytwarzanych przez mieszańców na podstawie prognozowanych zmian jednostkowych wskaźników emisji odpadów. Przyjęto prognozowany wzrost emisji odpadów zgodnie z „Krajowym Planem Gospodarki Odpadami” na poziomie:

- 16% w 2007 r.,

- 31% w 2016 r.

w stosunku do wskaźnikowych ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców w 2002 r.

## 1.	Prognozowane zmiany ilości i składu morfologicznego odpadów

## komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy Golub Dobrzyń

Prognozowane ilości wytwarzanych odpadów komunalnych przedstawia tabela 9

Prognozowana ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy Golub Dobrzyń

Tab.9

| Gmina | Prognozowana ilość odpadów wytworzonych w 2007 r Mg/rok | Prognozowana ilość odpadów wytworzonych w 2010 r Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| Gmina Golub Dobrzyń | 959 | 1083 |

Dla wyżej wymienionych strumieni odpadów komunalnych ustalono wskaźniki

charakterystyki ilościowej i jakościowej z podziałem na poszczególne frakcje odpadów.

Szczegółowa analiza odpadów komunalnych zawarta jest w tabeli 10.

Prognozowany podział na strumienie jakościowe odpadów komunalnych w oparciu o dane literaturowe i wg WPGO 2002

Tab. 10

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych | Zawartość frakcji dla roku 2007 (%) | Zawartość frakcji dla roku 2010 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpady ulegające biodegradacji | 19,3 | 18,1 |
| 2 | Papier i tektura | 16,3 | 17,9 |
| 3 | Opakowania wielomateriałowe | 1,1 | 1,3 |
| 4 | Tworzywa sztuczne | 14,2 | 13,5 |
| 5 | Tekstylia | 2,5 | 2,5 |
| 6 | Szkło | 7,8 | 8,5 |
| 7 | Metale | 3,8 | 3,5 |
| 8 | Odpady mineralne | 3,4 | 3,4 |
| 9 | Drobna frakcja popiołowa | 9,8 | 7,4 |
| 10 | Odpady wielkogabarytowe | 6,4 | 5,9 |
| 11 | Odpady budowlane | 14,7 | 17,4 |
| 12 | Odpady niebezpieczne | 0,7 | 0,6 |
| RAZEM | 100 | 100 |

W oparciu o powyższe wskaźniki ustalono prognozowany bilans strumieni odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców. Dane przedstawiono w tabeli 11

Prognozowany bilans strumieni odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców gminy Golub Dobrzyń(Mg)

Tab.11

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych | Prognozowany bilans strumieni odpadów komunalnych w 2007 roku (Mg/rok) | Prognozowany bilans strumieni odpadów komunalnych w 2010roku Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpady ulegające biodegradacji | 185 | 196 |
| 2 | Papier i tektura | 156 | 194 |
| 3 | Opakowania wielomateriałowe | 11 | 14 |
| 4 | Tworzywa sztuczne | 136 | 146 |
| 5 | Tekstylia | 24 | 27 |
| 6 | Szkło | 75 | 92 |
| 7 | Metale | 36 | 38 |
| 8 | Odpady mineralne | 33 | 37 |
| 9 | Drobna frakcja popiołowa | 94 | 80 |
| 10 | Odpady wielkogabarytowe | 61 | 64 |
| 11 | Odpady budowlane | 141 | 188 |
| 12 | Odpady niebezpieczne | 7 | 7 |
| RAZEM | 959 | 1083 |

Analiza ustaleń powyższej tabeli pozwala na stwierdzenie, że w najbliższym czasie 
w strumieniu odpadów komunalnych można spodziewać się dwukrotnego zwiększenia ilości odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów opakowań z papieru i tektury.

Prognozuje się równie wzrost odpadów opakowań z tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów wielkogabarytowych, a zwłaszcza odpadów budowlanych. Przewiduje się zmniejszenie udziału odpadów mineralnych oraz drobnej frakcji popiołowej.

Skład morfologiczny odpadów komunalnych w dalszej perspektywie czasowej nie będzie się zasadniczo różnił. Przewiduje się wzrost udziału opakowań szklanych oraz opakowań z papieru i tektury na rzecz zmniejszenia ilości opakowań z tworzyw sztucznych.

Przewiduje się również wzrost ilości wytwarzanych odpadów budowlanych.

Udział odpadów ulegających biodegradacji będzie się stabilizować.

2. Plan działań w gospodarce odpadami komunalnymi

2.1.		 Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Cele krótkookresowe 2004-2007

Głównymi działaniami niezbędnymi do osiągnięcia poprawy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz realizacji założeń Krajowego i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami są :

- objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów, a co za tym idzie wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska,

- podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy,

- zorganizowanie i wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Cele długookresowe 2008-2016

- dalsza organizacja i doskonalenie ponad lokalnych i lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi,

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

- kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,

- wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów,

- intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych, wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

2.2.	Realizacja wymagań Dyrektywy Rady 1999/31/EC oraz wytycznych 
     Wojewódzkiego Plan Gospodarki Odpadami

Celem nadrzędnym przy ustaleniu kierunków działań w zakresie planu gospodarowania odpadami komunalnymi jest realizacja poniższych celów:

- w 2010 roku odzyska się lub unieszkodliwi odpady komunalne ulegające biodegradacji w takim stopniu, aby kierować do składowania ilość równą 75 % odpadów wytworzonych w 1995 roku. W 2013 roku zredukuje się w ten sam sposób składowane odpady do 50 % wytworzonych w porównywalnym 1995 roku,

- w 2007 roku odpady opakowaniowe zostaną poddane w 50 % odzyskowi, a w 25 % - recyklingowi,

- w 2006 roku 20 % odpadów wielkogabarytowych będzie odbieranych w wyniku selektywnej zbiórki, w 2010 roku - 50 %, a w 2014 roku - 60 %,

- selektywna zbiórka odpadów budowlanych zapewni wydzielenie ich ze wszystkich odpadów komunalnych w 2006 roku w 15 %, w 2010 roku - w 40 % i w 2014 roku - w 60 %,

- selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu ich unieszkodliwienia powinna objąć w 2005 roku - 15 %; w 2010 roku - 50 % i w 2014 roku - 80 %,

    - Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów

Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995r. dla powiatu golubsko-dobrzyńskiego przyjęto (zgodnie z ustaleniami WPGO) na poziomie 
2867 Mg, natomiast dla gminy Golub Dobrzyń ilość ta wynosi 361 Mg.

Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania nie powinna przekroczyć:

- do 2006 roku– 88% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku, tj.	318 Mg,

- w 2010 roku – 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku, tj.	271 Mg,

- w 2013 roku – 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku, tj.	180Mg,

- w 2020 roku – 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku. tj.	126 Mg,

Ilość przewidzianych do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji obrazuje tabela 12

Ilość przewidzianych do odzysku lub unieszkodliwiania (z wyjątkiem składowania) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Tab. 12

| Odpady komunalne ulegające biodegradacji | Prognoza na rok 2006 (Mg/rok) | Prognoza na rok 2010 (Mg/rok) | Prognoza na rok 2013 (Mg/rok) | Prognoza na rok 2020 (Mg/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytworzona | 341 | 390 | 415 | 415 |
| Ilość odpadów do zagospodarowania | 23 | 119 | 235 | 289 |

Realizacja założonych celów dotyczących odpadów ulegających biodegradacji 
w pierwszym okresie czyli 2003-2006 związana będzie w głównej mierze z rozwojem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Do głównych instrumentów służących promowaniu selektywnej zbiórki odpadów, należy polityka opłat, 
w szczególności polityka opłat za składowanie. Cena za przyjmowanie odpadów do składowania powinna być na takim poziomie, by zachęcać do innych rozwiązań w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

    - Plan odzysku odpadów opakowaniowych

Strategia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi jest oparta na następujących zasadach:

- zrównoważony rozwój sektora opakowaniowego,

- zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych,

- ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach,

- odzyskiwanie z odpadów opakowaniowych surowców lub energii.

Preferowaną metodą odzysku odpadów opakowaniowych jest recykling.

Obligatoryjny poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych ustalany jest na szczeblu krajowym, przy uwzględnieniu poziomów obowiązujących przedsiębiorców wprowadzających na rynek opakowania.

System gospodarki odpadami opakowaniowymi powinien zapewnić osiągniecie do końca 2007 r., odzysku w wysokości 50%, recyklingu 25%.

Zakładane poziomy odzysku dla 2006 roku dla poszczególnych rodzajów opakowań zgodnie z ustaleniami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami wynoszą:

- odpady opakowaniowe z papieru i tektury - 45%,

- odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych - 22%,

- odpady opakowaniowe ze szkła - 35%.

Ilość zbieranych odpadów opakowaniowych obrazuje tabela 13

Ilość zbieranych odpadów opakowaniowych

Tab. 13

| Odpady opakowaniowe | Prognoza na rok 2006 |
| --- | --- |
|  | Ilość wytworzona Mg/rok | Ilość odpadów do zagospodarowania Mg/rok |
| Z papieru i tektury | 156 | 70 |
| Z tworzyw sztucznych | 136 | 30 |
| ze szkła | 75 | 26 |
| Razem | 367 | 126 |

    - Plan redukcji ilości odpadów wielkogabarytowych

System gospodarki odpadami powinien zapewnić:

- selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w 2006 roku w 20 %,

- selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w 2010 roku w 50 %,

- selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w 2014 roku w 60 %.

Ilość zbieranych odpadów wielkogabarytowych obrazuje tabela 14

Ilość zbieranych odpadów wielkogabarytowych

Tab. 14

| Odpady wielkogabarytowe | Prognoza na rok 2006 (Mg/rok) | Prognoza na rok 2010 (Mg/rok) | Prognoza na rok 2014 (Mg/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytworzona | 61 | 64 | 64 |
| Ilość odpadów do zagospodarowania | 12 | 32 | 38 |

    - Plan redukcji ilości odpadów budowlanych

Plan gospodarki odpadami powinien zapewnić selektywną zbiórkę odpadów budowlanych na poziomie:

- w 2006 roku - w 15 %,

- w 2010 roku - w 40 %,

- w 2014 roku - w 60 %.

Ilość zbieranych odpadów budowlanych obrazuje tabela 15.

Ilość zbieranych odpadów budowlanych

Tab.15

| Odpady budowlane | Prognoza na rok 2006 (Mg/rok) | Prognoza na rok 2010 (Mg/rok) | Prognoza na rok 2014 (Mg/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytworzona | 141 | 188 | 188 |
| Ilość odpadów do zagospodarowania | 21 | 75 | 113 |

    - Zbiórka odpadów niebezpiecznych

Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu ich unieszkodliwienia powinna objąć w 2005 roku - 15 %; w 2010 roku - 50 % i w 2014 roku - 80 %.

Ilość zbieranych odpadów niebezpiecznych obrazuje tabela 16.

Ilość zbieranych odpadów niebezpiecznych

Tab.16

| Odpady niebezpieczne | Prognoza na rok 2005 (Mg/rok) | Prognoza na rok 2010 (Mg/rok) | Prognoza na rok 2014 (Mg/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytworzona | 7 | 7 | 7 |
| Ilość odpadów do unieszkodliwienia | 1 | 3,5 | 5,6 |

2.2.6.Odpady unieszkodliwiane na składowisku odpadów

Z analizy masy odpadów, które należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych 
i poddać odzyskowi, recyklingowi lub unieszkodliwić określono ilości pozostałych odpadów, które mogą być przekazywane do unieszkodliwienia na składowisku odpadów.

Prognozowaną ilość odpadów przewidzianych do unieszkodliwienia na składowisku

obrazuje tabela 17

Prognozowana ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców gminy przewidziana do unieszkodliwienia na składowisku odpadów

Tab. 17

|  | Rok 2006 Mg/rok | Rok 2010 Mg/rok | Rok 2013 Mg/rok | Rok 2014 Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prognozowane ilości odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców | 959 | 1083 | 1083 | 1083 |
| Odzysk odpadów ulegających biodegradacji | 23 | 119 | 235 | 289 |
| Odzysk odpadów opakowaniowych | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Odzysk odpadów wielkogabarytowych | 12 | 32 | 38 | 38 |
| Odzysk odpadów budowlanych | 21 | 75 | 113 | 113 |
| Zbiórka odpadów niebezpiecznych | 1,0 | 3,5 | 5,6 | 5,6 |
| Razem odpady zebrane selektywnie | 183 | 355,5 | 517,6 | 571,6 |
| Ilości odpadów komunalnych przewidziane do składowania | 776 | 727,5 | 565,4 | 511,4 |

Prognozuje się, że ilość zmieszanych odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy Golub Dobrzyń kierowanych do unieszkodliwiania na składowisko odpadów do roku 2010 będzie kształtować się na poziomie ok.728 Mg/rok ze spadkiem w latach kolejnych. Odpady będą unieszkodliwiane na gminnym składowisku w Białkowie. Przewidywany okres eksploatacji składowiska odpadów w Białkowie ustalono w tabeli 18

Przewidywany okres eksploatacji składowiska odpadów w Białkowie

Tab.18

| Lokalizacja składowiska | Funkcja składowiska (rejon obsługi) | Przewidywany przychód odpadów ogółem Mg/rok | Przewidywany okres eksploatacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Białkowo | Gmina Golub Dobrzyń, Miasto Golub Dobrzyń, Gmina Radomin, | ok. 5000 | Do 2008 roku |

Zgodnie z ustaleniami Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego składowisko odpadów w Białkowie gm Golub Dobrzyń winno być docelowo międzygminnym obiektem unieszkodliwiania, odzysku i zagospodarowania odpadów na potrzeby powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Należy podjąć pilne działania celem rozbudowy i modernizacji składowiska w Białkowie.

W ramach rozbudowy składowiska odpadów w ramach posiadanej rezerwy terenu należy rozważyć:

- budowę węzła segregacji odpadów

- budowę miejsca tymczasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych

- budowę miejsca tymczasowego magazynowania odpadów azbestu

## Prognozowane zmiany ilości i składu wytwarzanych odpadów przemysłowych

W najbliższej przyszłości (lata 2003–2006) zakłada się utrzymanie obecnego poziomu wytwarzania odpadów lub ich nieznaczny wzrost. Nie przewiduje się natomiast znaczącego wzrostu ilości wytwarzanych odpadów oraz rozwoju innych gałęzi przemysłu, w szczególności takich, które mogłyby wytwarzać duże ilości odpadów Możliwy jest wzrost osadów ściekowych z oczyszczalni, związany z rozbudową systemu kanalizacji sanitarnej i pełniejszym wykorzystywaniem przepustowości oczyszczalni ścieków. Jednak zakładać należy, że nastąpi jednocześnie wzrost wykorzystania osadów ściekowych, w tym poprzez kompostowanie.

Szacuje się, że w 2006 roku ilość wytwarzanych odpadów w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej zwiększy się o 2,5%, a w 2010 roku o 5%. Zbliżone szacunki zakłada też krajowy plan gospodarki odpadami. Jedynie w odniesieniu do odpadów 
z urządzeń do likwidacji, neutralizacji odpadów oraz oczyszczania ścieków i gospodarki wodnej przyjęto prognozę wzrostu ilości wytwarzania odpadów z tej grupy o 20% do roku 2006 i 40% do roku 2010.

Plan gospodarki odpadami przemysłowymi zakłada uwzględnienie obowiązków, 
w tym nakazów i zakazów określonych w następujących przepisach prawnych:

- Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628 z późn. zm.),

- Ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach producentów niektórych wyrobów oraz opłacie produktowej i depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz.639 z późn. zm.),

- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719),

- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2001 r. w sprawie stawek opłat produktowych (Dz. U. Nr 116, poz. 1235).

oraz osiągnięcie limitów wynikających z Polityki ekologicznej państwa, tj. :

- dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych
 w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r.,

- rozszerzenie mechanizmów rynkowych oraz przygotowanie skutecznych instrumentów ekonomicznych,

- wdrożenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowywania (bazy danych),

- identyfikacja zagrożeń i rozszerzenie zakresu prac na rzecz likwidacji starych składowisk odpadów, modernizacji składowisk eksploatowanych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych,

- wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, w tym prowadzenie monitoringu,

- rozszerzenie zakresu prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami odzysku i ponownego zastosowania odpadów,

- zmniejszenie do minimum przemieszczania odpadów, zgodnie z zasadami bliskości i samowystarczalności,

- ograniczanie ilości odpadów deponowanych na składowiskach,

- zorganizowanie sprawnego systemu odzysku wszystkich surowców wtórnych 
z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik (BAT),

- sukcesywną likwidację starych, wcześniej nagromadzonych odpadów przemysłowych,

- kontynuację prac badawczo-rozwojowych dotyczących technologii mało odpadowych oraz technologii odzysku i ponownego użycia odpadów.

Gospodarka odpadami przemysłowymi wytwarzanymi w gminie Golub Dobrzyń nie stwarza i nie będzie stwarzała problemów, a jako pilne działanie wskazuje się na konieczność wydzielenia z całego strumienia odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne rodzajów odpadów, dla których gospodarka prowadzona jest w sposób niedostateczny, tj. odpadów trafiających dotychczas na składowiska odpadów. Dotyczy to następujących odpadów:

- odpadów opakowaniowych i poużytkowych,

- odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

Jako pilne działanie wskazuje się na konieczność wydzielenia ze strumienia odpadów remontowych zawierających azbest.

Szacuje się, że na terenie gminy do roku 2010 wytworzy się około 410 Mg odpadów zawierających azbest, z których większość będą stanowić płyty i rury azbestowo-cementowe.

Niezbędne jest powstanie bazy informacyjnej zawierającej dane o lokalizacji, ilości 
i stanie wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie systemu monitoringu usuwania 
i prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. Unieszkodliwianie tego typu odpadów jest i powinno być w dalszym ciągu prowadzone w ramach działalności przedsiębiorstwa „Izopol” sp. z o.o. w Trzemesznie (powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie).

W celu zmniejszenia kosztów transportu przewiduje się budowę przejściowego „magazynu” odpadów azbestu na terenie składowiska odpadów w Białkowie gm. Golub-Dobrzyń na etapie jego modernizacji.

IV.	 PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE GOLUB DOBRZYŃ

Głównymi celami do osiągnięcia w gospodarce odpadami na terenie gminy są  :

- Objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów.

- Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców

- Zrealizowanie założeń Krajowego i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 
            w tym wykonanie:

- planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowisko odpadów,

- planu odzysku odpadów opakowaniowych,

- planu redukcji ilości odpadów wielkogabarytowych kierowanych na składowisko odpadów,

- planu redukcji ilości odpadów budowlanych kierowanych na składowisko odpadów,

- zbiórki odpadów niebezpiecznych w tym odpadów azbestu,

- wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, w tym prowadzenie monitoringu.

Ilości odpadów do zagospodarowania w poszczególnych okresach dostosowawczych zostały określone w tabeli 17. Do celów projektowania systemu gospodarki odpadami przyjmuje się jako bazowe dane dotyczące roku 2010.

Do zagospodarowania przewidzieć należy następujące ilości zebranych selektywnie:

- 119 Mg odpadów ulegających biodegradacji,

- 126 Mg odpadów opakowaniowych,

- 32 Mg odpadów wielkogabarytowych,

- 75 Mg odpadów budowlanych,

- 3,5 Mg odpadów niebezpiecznych.

Budowę systemu zbierania i zagospodarowania odpadów proponuje się rozważyć 
w następujących blokach tematycznych:

System zbierania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych

Zbiórkę odpadów należy zorganizować poprzez okresowy odbiór odpadów bezpośrednio od ich właścicieli (akcyjnie (np.2razy /rok w okresie wiosny i jesieni) informując wcześniej mieszańców o możliwości bezpłatnego odbioru przedmiotowych odpadów. Do zbierania odpadów można przeznaczyć posiadane przez gminę pojemniki KP-7

Odebrane odpady należy gromadzić selektywnie na składowisku z przeznaczeniem do wykorzystania na potrzeby użytkownika składowiska, bądź przekazywać odpłatnie do wykorzystania innym podmiotom: firmom budowlanym, osobom fizycznym.

Znaczna ilość odpadów budowlanych wytwarzana jest przez firmy budowlane prowadzące na zlecenie prace rozbiórkowe, remonty oraz budowy. Zleceniobiorcy stają się wytwórcami powstających odpadów budowlanych i są zobowiązani do ich zagospodarowania na własny koszt. Celowym jest monitorowanie gospodarki odpadami prowadzonej w firmach budowlanych.

System zbierania odpadów opakowaniowych

Na terenie gminy wdrożono w 2003 roku selektywną zbiórkę „ u źródła” w systemie pojemników typu dzwon. System należy wdrażać i rozszerzać. Zbieranie odpadów opakowaniowych można gromadzić również w pojemnikach KP-7. Należy przeprowadzić kampanię informacyjno- edukacyjną oraz włączyć organizacje ekologiczne w działania na rzecz wdrażania systemu. Niezbędnym będzie również wprowadzenie ulg podatkowych dla przedsiębiorców prowadzących obsługę systemu zbierania, transportu i zagospodarowania surowców.

Należy rozważyć wykorzystanie potencjału i doświadczenia firm prowadzących na terenie gminy i powiatu działalność w zakresie zbierania, odzysku odpadów opakowaniowych. Na terenie powiatu działają firmy, które posiadają instalacje pozwalające na odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych o łącznej wydajności 4000 Mg/rok. Wykaz firm jest zamieszczony w Planie Gospodarki Odpadami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

System zbierania „bioodpadów”

Wymagany odzysk „bioodpadów” proponuje się osiągnąć poprzez .

- Odbiór odpadów zielonych od mieszkańców np. w systemie workowym

( system zbierania „przy krawężniku”)

- propagowanie kompostowania odpadów zielonych we własnym zakresie 
w kompostownikach przydomowych ( dla zabudowy jednorodzinnej).

Na etapie rozbudowy i modernizacji składowiska odpadów w Białkowie planowana jest linia segregacji odpadów. „Bioodpady” będą wydzielone mechanicznie. Nie jest zasadne tworzenie systemu zbiórki bioodpadów w oparciu o odrębne pojemniki.

Do czasu modernizacji składowiska bioodpady mogą być kompostowane łącznie z osadami ściekowymi na istniejących poletkach przy oczyszczalniach ścieków lub na wydzielonej kwaterze gminnego składowiska odpadów.

Podmioty gospodarcze zajmujące się utrzymaniem terenów zielonych są zobowiązane do zbierania powstających bioodpadów we własnym zakresie.

System zbierania odpadów niebezpiecznych

System zbierania odpadów niebezpiecznych zaleca się stosować w następujących systemach organizacyjnych:

- zbieranie w punktach zbiorczych - odpady donoszone są do punktów indywidualnie przez mieszkańców.

- odbiór odpadów przez specjalistyczne firmy posiadające zezwolenie na zbieranie i odbiór odpadów niebezpiecznych. Rozstrzygnięcia dotyczące wyboru firmy, sposobu i częstotliwości odbioru odpadów powinny być określone w prawie miejscowym,

- zbieranie odpadów poprzez sieć handlową np. apteki, sklepy z farbami, placówki zdrowia.

Zbieranie i unieszkodliwianie zmieszanych odpadów komunalnych

Należy rozważyć zmianę systemu gromadzenia odpadów komunalnych w pojemniki typ SM110 posadowione na każdej posesji. Pozwoli to na wyeliminowanie niekontrolowanego zrzutu odpadów wytwarzanych przez podmioty gospodarcze. Pojemniki typ KP 7 mogą być wykorzystane do zbierania selektywnego zgodnie z propozycjami powyżej. Prognozuje się, że ilość zmieszanych odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy Golub Dobrzyń kierowanych do unieszkodliwiania na składowisko odpadów do roku 2010 będzie kształtować się na poziomie ok.728 Mg/rok ze spadkiem w latach kolejnych. Odpady będą unieszkodliwiane na gminnym składowisku w Białkowie.

Zgodnie z ustaleniami Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego składowisko odpadów w Białkowie gm Golub Dobrzyń winno być docelowo międzygminnym obiektem unieszkodliwiania, odzysku i zagospodarowania odpadów na potrzeby powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Należy podjąć pilne działania celem rozbudowy i modernizacji składowiska w Białkowie.

W ramach rozbudowy składowiska odpadów należy rozważyć:

- budowę węzła segregacji odpadów

- budowę miejsca tymczasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych

- budowę miejsca tymczasowego magazynowania odpadów azbestu

V.	HARMONOGRAM I KOSZTY REALIZACJI SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI 
W GMINIE GOLUB DOBRZYŃ

Możliwość osiągnięcia założonych celów w planie gospodarki odpadami wiąże się z realizacją określonych zadań, które w części stanowią ustawowe obowiązki samorządu gminnego. W poniższym zestawieniu przedstawiono wykaz zadań na lata 2003-2014 związanych z organizacją i monitorowaniem systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Golub Dobrzyń

Harmonogram i koszty realizacji systemu gospodarki odpadami w gminie Golub Dobrzyń

Tab.19

| Działanie | Okres realizacji | Podmiot odpowiedzialny, jednostki współpracujące | Koszty realizacji tys. Zł |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie i zatwierdzenie gminnego planu gospodarki odpadami | Do końca czerwca.2004 r. | Gminne organy wykonawcze | - |
| Zwiększenie liczby mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów, zmiana systemu gromadzenia odpadów* | Zadanie ciągłe | Gminne organy wykonawcze | - |
| Zakup pojemników do selektywnej zbiórki* Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów | Zadanie ciągłe | Gminne organy wykonawcze |  |
| Zintensyfikowanie edukacji ekologicznej nt. minimalizacji ilości oraz selektywnej zbiórki odpadów oraz promowanie działań ukierunkowanych na odzysk i wtórne zagospodarowanie surowców. | Zadanie ciągłe | Gminne organy wykonawcze | 1 /rok |
| Budowa kompleksu unieszkodliwiania i odzysku odpadów w Białkowie | Od 2007 r. | Gminne organy wykonawcze i ich związki | 10 000 |
| Likwidacja nieczynnego mogilnika w Sokołowie | Do 2010 r. | Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | - |
| Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów | Zadanie ciągłe | Gminne organy wykonawcze | 1/rok |
| Monitorowanie planu gospodarki odpadami | Zadanie ciągłe | Gminne organy wykonawcze | - |
| Aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami | 2008 | Gminne organy wykonawcze | 5 |

*decyzja pozostaje w gestii Urzędu Gminy Golub Dobrzyń

VI.ZASADY FINANSOWANIA

1. Koszty inwestycyjne

Zakres przewidywanych inwestycji obejmujących nie tylko obiekty infrastruktury, ale także maszyny i urządzenia stanowiące środki trwałe (samochody specjalistyczne, maszyny 
i urządzenia, pojemniki) powinien być przedmiotem studium wykonalności inwestycji.

Celem analizy kosztów jest określenie realności wykonania zamierzonych przedsięwzięć zarówno pod kątem ich sfinansowania, jak i konsekwencji finansowych wdrożenia, a więc poziomu niezbędnych do pokrycia kosztów eksploatacji cen usług. Koszty inwestycji mogą być pokrywane z następujących źródeł:

- opłaty odbiorców usług,

- środki własne budżetów gmin.

Konieczne jest uwzględnienie tego typu wydatków w budżetach gmin, co powoduje, że wydatki takie muszą być odpowiednio wcześniej planowane (najpóźniej jesienią na kolejny rok); dotacje ze źródeł zewnętrznych - dotacje ze źródeł krajowych, głównie 
z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska; dotacje ze źródeł zagranicznych mają znaczenie marginalne; pożyczki z funduszy celowych i kredyty preferencyjne - są podstawowym źródłem środków na inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska w warunkach polskich. Pożyczek udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na zbliżonych zasadach Fundusz Wojewódzki. Przedsięwzięcia finansowane przez NFOŚiGW muszą spełniać następujące kryteria:

- zgodność z polityką ekologiczną państwa,

- efektywności ekologicznej,

- efektywności ekonomicznej,

- uwarunkowań technicznych i jakościowych,

- zasięgu oddziaływania,

- wymogów formalnych.

Samorządy terytorialne mogą uzyskiwać pożyczki na pokrycie 70% kosztów zadania. Znaczna część pożyczki może zostać umorzona po zrealizowaniu inwestycji w planowanym terminie (umorzona kwota musi zostać przeznaczona na inne działanie proekologiczne). Najniższe możliwe do uzyskania oprocentowanie wynosi 0,2 kredytu refinansowego.

Preferencyjne kredyty, bez możliwości umorzeń, oferuje Bank Ochrony Środowiska. Dla gmin kredyty przyznawane są na poziomie 0,2 stopy kredytu refinansowego.

Okres spłaty do 4 lat, możliwa karencja 1.5 roku. W obu instytucjach finansowych odsetki są płatne od momentu uruchomienia kredytu.  Pożyczki i preferencyjne kredyty są zazwyczaj udzielane na krótkie okresy, do kilku lat. Powoduje to znaczne skumulowanie kosztów finansowych obsługi zadłużenia, skutkujące znaczną podwyżką cen usług (jeżeli koszty finansowe są ich elementem) lub dużymi wydatkami z budżetu gmin.

Komercyjne kredyty bankowe - ze względu na duże koszty finansowe związane 
z oprocentowaniem, nie powinny być brane pod uwagę jako podstawowe źródła finansowania inwestycji, lecz jako uzupełnienie środków z pożyczek preferencyjnych. Samorządy są obecnie postrzegane przez banki jako interesujący i wiarygodni klienci, stąd dostęp do kredytów jest coraz łatwiejszy.

Emisja obligacji komunalnych - emisja papierów wartościowych jest jeszcze jednym sposobem zadłużania w celu pozyskania kapitału. Obligacje mogą być emitowane 
w przypadku, jeżeli dają szansę pozyskania środków taniej niż kredyty bankowe, a pożyczki preferencyjne nie są możliwe do pozyskania. Udział kapitałowy lub akcyjny - polega na objęciu udziałów finansowych w przedsięwzięciu inwestycyjnym przez podmioty prywatne lub publicznych inwestorów instytucjonalnych (fundusze inwestycyjne).

2. Koszty eksploatacyjne

Podstawowym źródłem przychodów są opłaty za wywóz odpadów i opłaty za ich przyjęcie do składowania bądź unieszkodliwienia. Uzupełniającymi źródłami przychodów są wpływy 
z tytułu sprzedaży:

- surowców wtórnych,

- kompostu,

Coraz częściej za przychody uważa się również unikanie kosztów transportu, składowania lub przerobu odpadów w efekcie działań związanych z minimalizacją 
i unikaniem powstawania odpadów (akcje edukacyjne). Prawidłowo przyjęta i stosowana cena usuwania i składowania odpadów powinna uwzględniać:

- pokrycie całości kosztów związanych z bieżącą, technologiczną i organizacyjną eksploatacją obiektów gospodarki odpadami,

- pokrycie kosztów finansowych inwestycji jako zwrot zobowiązań zaciągniętych przy realizacji inwestycji (spłata odsetek, rat kapitałowych, wykup obligacji),

- rozsądny zysk przedsiębiorstw realizujących usługi.

Koszty segregacji (odzysku) surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych mogą być:

- dofinansowane z budżetów gminnych,

- dodatkowym elementem cenotwórczym opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko lub ich unieszkodliwienie (koszty w tym przypadku są ponoszone bezpośrednio przez wytwórców odpadów tj. mieszkańców i jednostki organizacyjne).

# 3. Opłaty

Obecnie opłaty za zbiórkę i wywóz odpadów są w całości przedmiotem umów zawieranych między właścicielem nieruchomości a firmą komunalną lub prywatną.

Jedyną możliwością dla wprowadzenia opłat za odpady stałe na zasadzie jak opłaty komunalne (np. jak za wodę czy ścieki) jest przeprowadzenie w gminie referendum. Gdyby referendum dało pozytywny wynik gmina mogłaby przejąć obowiązek nałożony na właścicieli nieruchomości. Należy dążyć do opłat za rzeczywiste ilości a nie ryczałtowych. Władze gminne powinny spowodować, aby na zarządzanym przez nie terenie wszyscy właściciele nieruchomości mieli obowiązek zawierania umów na zbieranie odpadów. Firmy wywozowe nie powinny mieć możliwości pobierania opłat bezpośrednio od osób korzystających z usługi. Pomogłoby to wykluczyć sytuację, że producent odpadów chcąc zaoszczędzić na opłatach pozbywa się odpadów niezgodnie z prawem. Władze gminne muszą mieć bieżącą i pełną kontrolę nad ilością zbieranych oraz unieszkodliwianych i zagospodarowywanych odpadów a także nad pobieranymi opłatami.

Opłaty za usługi świadczone w gospodarce odpadami powinny powodować opłacalność finansową usług, stanowić pewną bazę dla planowania finansowego, być finansową motywacją do minimalizacji produkcji odpadów i recyklingu frakcji użytecznych. Struktura i poziom opłat powinny odzwierciedlać strukturę i poziom kosztów usługi. Taryfy powinny dać się łatwo zmienić w przypadku zmiany kosztów (cen i ich struktury). Z drugiej strony zmiana popytu na usługi powinna bez korekty struktury i wysokości taryfy w dalszym ciągu zapewniać przychody wystarczające na pokrycie kosztów.

Wysokość opłat od mieszkańca nie powinna przekroczyć 1 % przeciętnej płacy krajowej. Powinna ona pokryć koszty eksploatacyjne zakładów przeróbki i unieszkodliwiania odpadów oraz koszty zbiórki i transportu odpadów, zależne w istotny sposób od odległości rejonu zbiórki od miejsca przerobu odpadów. Ponadto w przypadku zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji opłaty powinny uwzględniać spłatę rat kredytu. Opłaty powinny być wnoszone przez właścicieli nieruchomości bezpośrednio do gminy, która potem rozlicza się 
z firmą, świadczącą usługi.

4. Możliwości finansowania Planu

Pomimo swojego miejsca i znaczenia rynek finansowy ochrony środowiska nie jest 
w pełni znany i zrozumiały dla potencjalnych klientów. Wielość form, źródeł i procedur stosowanych w jego ramach wymaga dobrej orientacji dla podjęcia właściwej decyzji finansowej. Niniejszy rozdział zawiera szczegółowe informacje na temat podstawowych źródeł finansowania inwestycji ekologicznych. Są nimi: fundusze ekologiczne, fundacje
i fundusze pomocowe, banki oraz fundusze inwestycyjne. Każda grupa podmiotów
i poszczególne podmioty w ramach grup zostały przedstawione w możliwie zwartej
i przystępnej formie.

Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - fundusze ekologiczne są najbardziej znanym i wykorzystywanym źródłem dotacji i preferencyjnych kredytów dla podmiotów podejmujących inwestycje ekologiczne. Wpływają na to: ilość środków finansowych jaką dysponują fundusze, warunki udostępniania środków finansowych pożyczkobiorcom oraz procedury dochodzenia do uzyskania finansowego wsparcia funduszu. Bliskość funduszy i ich regionalny charakter (fundusze wojewódzkie) ma także znaczenie dla ich wyróżnienia w gronie inwestorów ekologicznych. Narodowy Fundusz. Ochrony Środowisku i Gospodarki Wodnej

# Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW) jest największą w Polsce instytucją finansującą przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska. Zakres działania Funduszu obejmuje finansowe wspieranie przedsięwzięć proekologicznych 
o zasięgu ogólnokrajowym oraz ponadregionalnym. Podstawowymi formami finansowania zadań proekologicznych przez NFOŚiGW są preferencyjne pożyczki i dotacje. Uzupełniają je inne formy finansowania, np. dopłaty do preferencyjnych kredytów bankowych, uruchamianie ze swych środków linii kredytowych w bankach czy zaangażowanie kapitałowe w spółkach prawa handlowego. NFOŚiGW administruje również środkami zagranicznymi przeznaczonymi na ochronę środowiska w Polsce, pochodzącymi z pomocy zagranicznej.

Dotacje udzielane są przede wszystkim na: edukację ekologiczną, przedsięwzięcia pilotażowe dotyczące wdrożenia postępu technicznego i nowych technologii o dużym stopniu ryzyka lub mających eksperymentalny charakter, monitoring, ochronę przyrody, ochronę i hodowlę lasów na obszarach szczególnej ochrony środowiska oraz wchodzących w skład leśnych kompleksów promocyjnych, ochronę przed powodzią, ekspertyzy, badania naukowe, programy wdrażania nowych technologii, prace projektowe i studialne, zapobieganie lub likwidację nadzwyczajnych zagrożeń, utylizację i zagospodarowanie wód zasolonych oraz profilaktykę zdrowotną dzieci z obszarów zagrożonych. Środki, którymi dysponuje NFOŚiGW, pochodzą głównie z opłat za korzystanie ze środowiska 
i administracyjnych i kar pieniężnych.

Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat produktowych oraz wpływy z opłat i kar pieniężnych ustalanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

Wojewódzki Fundusz. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Do roku 1993 wojewódzkie fundusze, nie posiadając osobowości prawnej, udzielały wyłącznie dotacji na dofinansowywanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska na obszarze własnych województw. W 1993 roku fundusze te otrzymały osobowość prawną, co umożliwiło im udzielanie obok dotacji, także pożyczek preferencyjnych. Podstawowym źródłem ich przychodów są: wpływy z tytułu:

- opłat za składowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z przepisami prawa ich składowaniem (28,8% tych wpływów),

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, a także 
z wpływów z kar za naruszanie warunków korzystania ze środowiska (50,4% tych wpływów).

WFOŚiGW wspiera przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym poprzez udzielanie dotacji i pożyczek na preferencyjnych warunkach. Forma dofinansowania zależy każdorazowo od statusu prawnego wnioskodawcy, rodzaju działalności i charakteru zadania.

Fundusz preferuje finansowe wspomaganie wnioskodawców, którzy w realizowane przedsięwzięcia angażują środki własne.

Jednym z podstawowych warunków ubiegania się o wsparcie finansowe przez Fundusz jest dostarczenie stosownej dokumentacji, w tym wymaganych zezwoleń (np. pozwolenia na budowę). Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska może współfinansować inwestycje 
i działalność proekologiczną wspomaganą z innych źródeł.

Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (PFOŚiGW) utworzone zostały na początku roku 1999 wraz z utworzeniem powiatowego szczebla administracji. Fundusze te nie mają osobowości prawnej. Dochodami PFOŚiGW są wpływy z: opłat za składowanie i magazynowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z przepisami prawa ich składowaniem lub magazynowaniem (10% tych wpływów), opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska a także z wpływów z administracyjnych kar pieniężnych (także 10% tych wpływów poza opłatami i karami za usuwanie drzew i krzewów, które w całości stanowią przychód gminnego funduszu). Dochody PFOŚiGW przekazywane są na rachunek starostwa, w budżecie powiatu mają charakter funduszu celowego.

Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na dochód GFOŚiGW składa się: całość wpływów z opłat za usuwanie drzew 
i krzewów. 50% wpływów z opłat za składowanie odpadów na terenie gminy, 10% wpływów z opłat i kar z terenu gminy za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska 
i wprowadzanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. Dysponentem GFOŚiGW  jest gmina. Dochody te mogą być wykorzystane na m.in.:

- dotowanie i kredytowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących

- ochronie środowiska,

- realizacje przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów,

- wspieranie działań zapobiegających powstawaniu odpadów.

Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast są zobowiązani do corocznego przedstawiania radzie gminy (miasta) sprawozdania oraz zatwierdzania przychodów i wydatków tego funduszu.

Gminne fundusze nie są prawnie wydzielone ze struktury organizacyjnej gminy a więc podobnie jak PFOŚiGW nie mają osobowości prawnej i nie mogą udzielać pożyczek. Celem działania GFOSiGW jest dofinansowywanie przedsięwzięć proekologicznych na terenie własnej gminy. Zasady przyznawania środków ustalane są indywidualnie w gminach.

Środki finansowe można uzyskać również z następujących źródeł: Ekofunduszu, Funduszy inwestycyjnych oraz z programów pomocowych Unii Europejskiej (Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, CRAFT/6, ISPA, DEPA)

Z możliwych do zastosowania innych źródeł finansowania Planu Gospodarki Odpadami mogą być środki uzyskane z:

- opłat produktowych i depozytów ekologicznych

VII.	 ORGANIZACJA I ZASADY MONITORINGU SYSTEMU

1.  Zasady zarządzania systemem gospodarki odpadami

Zarządzanie systemem gospodarki odpadami w gminie Golub Dobrzyń wynikać będzie z :

1.Ustawowo określonego zakresu zadań poszczególnych szczebli administracji 
i samorządów.

2. Zadań określonych w Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami, zaakceptowanych przez Zarząd Powiatu oraz burmistrzów i wójtów gmin powiatu. Ponadto Plan Gospodarki Odpadami winien być skorelowany z całym systemem planowania na obszarze powiatu, zwłaszcza z:

- programem Ochrony Środowiska (którego jest częścią),

- planami zagospodarowanie przestrzennego,

- innymi planami np. wykorzystania energii, ochrony zdrowia itp.

2. Ustawowo określone zadania poszczególnych szczebli administracji i samorządów w zakresie gospodarki odpadami

2.1. Zadania gmin

Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku określa ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy.

Do zadań gminy należy m.in. zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania.

Zadania gmina powinna realizować na podstawie planu gospodarki odpadami.

Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspektora sanitarnego, 
w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące m. in.:

- prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

- rodzaju urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagań dotyczących ich rozmieszczenia oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

- częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

Rada gminy może ustalić w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości. Ustalając stawki powyższych opłat, rada gminy może stosować stawki niższe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny.

2.2. Zadania powiatów

Ustawą o samorządzie powiatowym (z dnia 5 czerwca 1998 Dz.U.nr 91 poz. 578) powiat otrzymał zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, m.in. w zakresie:

- ochrony środowiska,

- zagospodarowania przestrzennego gmin,

- utrzymania powiatowych obiektów użyteczności publicznej.

Powiat jako jednostka samorządowa organizująca wspólne działania gmin w sprawach przekraczających możliwości ekonomiczne i organizacyjne pojedynczych gmin predysponuje tę jednostki administracyjne do racjonalnego rozwiązywania problemów gospodarki odpadami komunalnymi. Rola powiatów może mieć również charakter inspirujący, koordynujący i mediacyjny. Powiaty mogą również przejąć te zadania na podstawie porozumień komunalnych jako zadania publiczne o zasięgu ponadgminnym, jeżeli inwestowanie w racjonalne zagospodarowanie odpadów komunalnych w skali powiatu będzie efektywniejsze ekonomicznie, organizacyjnie i technicznie, niż w skali pojedynczej gminy. Narzędziem ekonomicznym powiatu jest Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

2.3. Opiniowanie projektów planów gospodarki odpadami

Plany niższego szczebla podlegają zaopiniowaniu przez szczeble wyższego rzędu, i tak:

- projekt planu gminnego - przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu.

Mechanizm ten powoduje, że plan danego szczebla musi być zintegrowany z planami pozostałych szczebli.

3. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie rzadziej niż raz na 4 lata. Zarządy poszczególnych szczebli przygotowują co 2 lata sprawozdanie z realizacji planów gospodarki odpadami. Sprawozdania te są przedstawiane  Radzie Gminy.

Jeżeli będzie wymagała tego sytuacja lokalna i uchwalony plan będzie wymagał modyfikacji będzie przeprowadzone stosowne postępowanie, przed upływem wymaganych ustawowo 4 lat. w celu aktualizacji planu.

4. Raporty z wykonania Planu Gospodarki Odpadami

Wdrażanie Planu Gospodarki Odpadami będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie:

- określenia stopnia wykonania przedsięwzięć,

- określenia stopnia realizacji przyjętych celów,

- oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,

- analizy przyczyn tych rozbieżności.

Kolejnym elementem zarządzania i monitorowania systemem gospodarki odpadami jest sporządzanie raz na 2 lata raportu z postępów we wdrażaniu. Pod koniec 2007 roku nastąpi aktualizacja planu gospodarki odpadami. Taka procedura pozwoli na spełnienie wymagań zapisanych w ustawie o odpadach.

5.Wskaźniki efektywności Planu Gospodarki odpadami

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji planu jest dobry system sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany presji na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej. W poniższych tabelach (Tabela 20 i 21) zaproponowano istotne wskaźniki przyjmując, że lista ta nie wyczerpuje zagadnienia i będzie sukcesywnie modyfikowana.

Tab.20

| Lp. | Wskaźnik charakteryzujący gospodarkę odpadami – sektor komunalny |
| --- | --- |
| 1 | Ilość mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką [%] |
| 2 | Ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg/rok] |
| 3 | Ilość odzyskiwanych surowców wtórnych [Mg] w tym: tworzywa sztuczne papier i tektura szkło |
| 4 | Ilość zebranych od mieszkańców odpadów biodegradowalnych [Mg] |
| 5 | Ilość zebranych odpadów [Mg]: wielkogabarytowych budowlanych niebezpiecznych |
| 6 | Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [na 1mieszkańca na rok [kg/M/rok |
| 7 | Udział odpadów z sektora komunalnego składowanych na składowiskach[%] |
| 8 | Czynne składowiska odpadów komunalnych [szt.] |
| 9 | Obiekty gospodarki odpadami komunalnymi: |

Tab.21

| Lp. | Wskaźnik charakteryzujący gospodarkę odpadami - sektor gospodarczy |
| --- | --- |
| 1 | Ilość wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym [ Mg] w tym: niebezpiecznych odpadów innych niż niebezpieczne |
| 2 | Sposób zagospodarowania odpadów z sektora gospodarczego [ Mg / %] w tym: wykorzystywane unieszkodliwiane składowane |
| 3 | Sposób zagospodarowania odpadów innych niż niebezpieczne powstających w przemyśle [%] w tym: wykorzystywane unieszkodliwiane składowanie |
| 4 | Ilość powstających osadów ściekowych [Mg/rok] |
| 5 | Sposób postępowania z osadami ściekowymi: [ Mg / %] wykorzystane na cele przemysłowe na cele rolnicze kompostowane składowane (na terenie oczyszczalni) |
| 6 | Ilość zakładów termicznej utylizacji odpadów [wydajność] |
| 7 | Ilość odpadów zawierających azbest [ Mg/rok] w tym sposób postępowania |

W oparciu o analizę wskaźników sektora komunalnego i sektora gospodarczego będzie możliwa ocena efektywności realizacji 'Planu Gospodarki Odpadami".

W oparciu o tą ocenę należy aktualizować plan.

6.	Analiza oddziaływania planu na środowisko.

Wszystkie wymienione w Planie Gospodarki Odpadami cele ukierunkowane są pośrednio na ochronę środowiska dotyczą bowiem wprost zapobieganiu i ograniczaniu ilości wytwarzanych odpadów. Zapobieganie i ograniczanie powstawania odpadów jest najbardziej pożądaną strategią gospodarki odpadami.

Jako działania niezbędne do osiągnięcia poprawy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi plan wskazuje objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów. Wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów do środowiska powinno przynieść rezultaty w postaci pełnej ochrony środowiska gleb, wód powierzchniowych, podziemnych i lasów powiatu.

Zadanie ograniczenia produkcji odpadów jest zadaniem długofalowym i wymagającym rozległych działań. Zmniejszenie ilości powstających odpadów można m.in. osiągnąć stosując: selektywną zbiórkę odpadów, recykling i odzysk odpadów.

Plan określa działania stosowane w celu ograniczenia produkcji odpadów Do działań tych zaliczono: organizowanie i wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie gminy, rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych, rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych, rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Plan określa ilości poszczególnych rodzajów odpadów przewidziane do zebrania i zagospodarowania w sposób inny niż składowanie.

Osiągnięcie zakładanych limitów pozwoli na znaczne ograniczenie odpadów kierowanych na składowisko odpadów.

Funkcjonujące w gminie międzygminne składowisko odpadów w Białkowie zlokalizowane jest poza obszarami prawnie chronionymi, wyposażone jest w urządzenia chroniące środowisko oraz podlega kontroli właściwych służb w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska. Nie stwierdza się negatywnego oddziaływania składowiska na środowisko wód podziemnych i powierzchniowych oraz gleb.

Składowisko będzie podlegać rozbudowie i modernizacji. w ramach posiadanej rezerwy terenu. Zastosowane rozwiązania będą musiały być zgodne z wymogami UE, co zapewni bezpieczne korzystanie ze środowiska.

Plan przewiduje likwidację „dzikich” wysypisk śmieci oraz rekultywację terenów zdegradowanych.

Plan Gospodarki Odpadami będzie podlegać monitorowaniu w oparciu o analizę ustalonych wskaźników monitorowania planu. Prowadzony monitoring Planu Gospodarki Odpadami" pozwoli na ocenę stopnia realizacji założonych celów służący poprawie gospodarowania odpadami i ochronie środowiska przed odpadami.

VIII.	STRESZCZENIE

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Golub Dobrzyń wytycza kierunki działań, określa limity i ustala zasady gospodarowania odpadami dla poszczególnych gmin powiatu na lata 2004 do 2007 z perspektywą do 2016 roku.

Niniejszy plan został opracowany w celu realizacji ustawy o odpadach, która wprowadza obowiązek opracowania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

„Plan.” dotyczy zarówno odpadów powstających w gospodarstwach domowych, gdzie występują takie odpady jak: organiczne, tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura, elementy ubraniowe, popioły i żużle oraz niebezpieczne (baterie, akumulatory, lampy jarzeniowe, przepracowane oleje i smary itp.), jak również odpadów wytwarzanych na terenie zakładów produkcyjnych, które powstają w procesie produkcji (odpady przemysłowe) oraz pochodzących z biur prowadzących obsługę administracyjną składem zbliżonych do odpadów z gospodarstw domowych. Obowiązki właściwego zagospodarowania odpadów wytwarzanych na terenie zakładów przemysłowych spoczywają na wytwarzającym te odpady. Gmina Golub Dobrzyń zalicza się do gmin rolniczych, nisko uprzemysłowionych. Na terenie gminy funkcjonują dwie instalacje; składowisko odpadów o charakterze składowiska międzygminnego i instalacja termicznego unieszkodliwiania odpadów zwierzęcych. W planie określono istniejący stan gospodarki odpadami, a na podstawie statystycznych trendów zmian ludności w powiecie, prognozę ilości powstawania odpadów, określono prognozowane zmiany oraz ustalono działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami.

Podstawowym źródłem informacji o wytwarzanej ilości odpadów były ankiety wypełnione przez gminę, sprawozdania wytwórców odpadów, sprawozdania firm zajmujących się wywozem odpadów oraz sprawozdanie zarządzającego składowiskiem odpadów. Znaczącym źródłem informacji były także decyzje Starosty Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego udzielające pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych. Na podstawie ilości i rodzajów zwiezionych odpadów oceniono, że w 2002 roku zebrano większość przewidzianych do wytworzenia przez mieszkańców gminy odpadów komunalnych

Na terenie gminy funkcjonuje system selektywnej zbiórki surowców wtórnych. System jest zmieniany i udoskonalany. Zebrane odpady były unieszkodliwione na gminnym składowisku odpadów w miejscowości Białkowo. Zgodnie z ustaleniami Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego składowisko odpadów w Białkowie gm Golub Dobrzyń będzie obiektem unieszkodliwiania, odzysku i zagospodarowania odpadów na potrzeby powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Przewiduje się rozbudowę składowiska

Na terenie gminy w miejscowości Poćwiardowo działa firma prowadząca recykling odpadów tworzyw sztucznych. Gmina korzysta również z usług podmiotów funkcjonujących na terenie powiatu.

Szacuje się, że do roku 2010 na terenie gminy powstanie ok. 410 Mg odpadów azbestu, które będą wymagały zebraniu i unieszkodliwieniu.

W niniejszym opracowaniu przeprowadzono analizę zmian ilości powstających odpadów na przestrzeni lat 2004-2007 z prognozą do 2016 roku. Na podstawie przeprowadzonej analizy procesów powstawania odpadów komunalnych i przemysłowych stwierdzić należy, że:

- ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w roku 2007 wzrośnie o 16 % w stosunku do roku 2002, a w roku 2016 o około 31 %

- ilość wytwarzanych odpadów przemysłowych w roku 2007 wzrośnie o 2,5 % w stosunku do roku 2002, a w roku 2016 o 5 %

Głównymi działaniami niezbędnymi do osiągnięcia poprawy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi są: objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów, podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców, zorganizowanie i wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów oraz zorganizowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, odpadów niebezpiecznych i odpadów ulegających biodegradacji.

Plan zakłada, że do roku 2016 wszystkie wytworzone odpady powinny być właściwie zagospodarowane i nie powinny trafiać nielegalnie do środowiska.

Ścisłe realizowanie powyższego planu gospodarki odpadami powinno przynieść zakładane rezultaty polegające głównie na ograniczeniu negatywnego wpływu powstających w każdym społeczeństwie odpadów na środowisko przyrodnicze.